## Slide 1: Организация wi-fi сети на оборудовании vwlan Bluesocket и варианты возможного коммерческого применения
«Гет Вайфай»
2013

## Slide 2: Варианты архитектуры WiFi
Полностью централизованная
  Aruba, Meru, Cisco, Extricom
Полностью распределенная
  Aerohive, Xirrus
Централизованное управление / распределенные польз. данные
  Bluesocket vWLAN

## Slide 3: Bluesocket vWLAN
Точка доступа
BlueSecure
Коммутатор
802.1Q
Маршрутизируемая
сеть
Маршрутизатор
Контроллер
vWLAN
“Тонкие точки доступа”
  Не хранят конфигурацию и конфиденциальные данные пользователей (например, в случае похищения)
Автоматическая настройка через любую L2/L3 сеть
Встроенные RF сенсоры для обнаружения и подавления вредоносных устройств и атак

## Slide 4
© NSTel
www.getwifi.ru
Standards Based (Wi-Fi Certified)
  8+8 SSID с индивидуальным MAC адресом
  802.11a/b/g/n (2.4 ГГц и 5 ГГц)
  WPA / WPAv2 / WMM
  Внешний адаптер питания
  802.3af Power over Ethernet (PoE with 10/100/1000Mbps)
    В режиме n достаточно 13 Вт
    Не нужно внедрять 802.3at уст-ва (25.5Вт)
Plug and Play
  Автоматический поиск контроллера и конфигурирование
  Удаленная диагностика
    В том числе ssh
QоS & VoIP
  802.11e – WMM
  DiffServ
  SIP/H323/SCCP VoIP приоритизация
Bluesocket DymanicRF™
Точки доступа Bluesocket
Notes: 4
4
Страница раздела

## Slide 5
© NSTel
www.getwifi.ru
BSAP1800
802.11a/b/g/n 3:3х2 MIMO, 2x300 Mbps, внутр антенны
Точки доступа Bluesocket
BSAP1840
802.11a/b/g/n 3:3х2 MIMO, 2x300 Mbps, внешн антенны
BSAP1920
802.11a/b/g/n 2:2х2 MIMO, 2x300 Mbps, внутр антенны
BSAP1925
802.11a/b/g/n 2:2х2 MIMO, 2x300 Mbps, внешн антенны
BSAP1930
802.11a/b/g/n 3:3х3 MIMO, 2x450 Mbps, внутр антенны
BSAP1935
802.11a/b/g/n 3:3х3 MIMO, 2x450 Mbps, внешн антенны
BSAP1940
802.11a/b/g/n 3:3х3 MIMO, 2x450 Mbps, outdoor
Notes: 5
5
Страница раздела

## Slide 6: Разделение трафика
Маршрутизируемая
сеть
Контроллер
vWLAN
Role X
Role Y
Control
Untagged
User
Tagged, Vlan X
User
Tagged, Vlan Y

## Slide 7: Резервирование
www.getwifi.ru
1+1 Горячий резерв (географически разнесённый)
Переключение без потери пакетов
Замена ПО контроллера без перерыва обслуживания

## Slide 8: Безопасность
802.1x port-based authentication
Open System (WEP-64/128)
Shared System (WEP-64/128)
WPA/WPA2 Personal
WPA/WPA2 Enterprise
- EAP-TTLS - EAP-PEAP - EAP-FAST
- EAP-TLS - EAP-SIM - EAP-AKA

## Slide 9: Авторизация через web

## Slide 10: Управление пользователями
Роли пользователей
  Ограничение доступа (dns имена, адреса, порты)
  Ограничение скорости
  Приоритет
  Stateful firewall
    Возможны политики с привязкой к времени и месту
  vlan/subnet
Роль присваивается по результатам аутентификации
  В том числе Radius или LDAP/AD
Роль «выполняется» на ТД, конфигурируется на контроллере
  Нагрузка распределена по ТД
  Высокая масштабируемость

## Slide 11: Биллинг
Точка доступа
BlueSecure
Коммутатор
802.1Q
Маршрутизируемая
сеть
Маршрутизатор
Контроллер
vWLAN
Radius
Billing
Система учёта трафика
Interim packets

## Slide 12: DynamicRF TM
Авто выбор каналов и мощности
Корректировка покрытия при утрате ТД
Балансировка нагрузки между ТД
Быстрый роуминг с кэшированием (PMK)
  Не более 50 мс

## Slide 13: Intrusion Detection/Prevention System
Точка доступа одновременно и РЧ сенсор
Обнаружение и сдерживание опасных точек доступа и клиентов
Обнаружение и предотвращение более 50 различных WLAN радио атак
Анализ потока данных
Авто-карантин с доступом к исправлениям
Генерация PCI-DSS отчётов

## Slide 14
Web утилита
Создание пользователя Одним нажатием
Пример создания пользователя
  Reception нажимает “Create”
  Утилита создает гостевого пользователя
  Работает в течении “X” минут/часов
  Reception печатает логин/пароль
  Reception передает логин/пароль
  Гость подключается к Wi-Fi сети
  Гость открывает browser и вводит данные
  Логин/пароль блокируются/удаляются через “X” дней/минут/часов
Гостевой доступ
Notes: 14
Страница раздела

## Slide 15
Web утилита
Создание N гостевых пользователей
Пример создания
  Создают N пользователей с помощью утилиты
  Логин/пароль работает с 1 числа месяца
  Логин/пароль действует в течении “X” дней/минут после первого входа
  Распечатываются логины/пароли
  Передаются reception для использования в этом месяце
  Reception передает логины/пароли гостям
  Гость подключается к Wi-Fi
  Гость открывает browser и вводит данные
  Логин/пароль блокируются/удаляются через “X” дней/минут/часов
Гостевой доступ (оптом)
Notes: 15
Страница раздела

## Slide 16: Голос поверх WLAN (VoWLAN)
www.getwifi.ru
Точка доступа
BSAP
Локальная сеть
предприятия
Маршрутизатор
Контроллер
vWLAN
IP PBX
Интернет
ГАТС
Wi-Fi клиент
TDM трафик
IP трафик

## Slide 17: ТВ через Wi-Fi
www.getwifi.ru
Точка доступа
BSAP
Локальная сеть
TV
OTT TV
TV головная станция
Smart TV
Wi-Fi
Tablet PC
SmartPhone
TV
STB с Wi-Fi
Телевизионная платформа OTT в целом и отдельные ее компоненты рассчитаны на коммерческое применение в качестве системы отельного ТВ.

## Slide 18: Системы RTLS
www.getwifi.ru

## Slide 19: Bluesocket vWLAN – варианты возможного коммерческого применения
Организация публичного доступа wi-fi
Целевая аудитория хот спотов
  владельцы ноутбуков
  КПК
  Двухрежимных Wi-Fi/GSM коммуникаторов/смартфонов
Услуги Wi-Fi
  Платный доступ в Интернет
    Генерация платных учетных записей пользователей с ограничением доступа к сети (трафик или время)
  Бесплатный доступ в Интернет
    Доступ только к web-сайтам, размещаемых на правах рекламы или к порталу, получающему доход от размещения рекламы (реклама кафе, кинотеатров, магазинов, развлечений и т.д.)
  VoWLAN
    Для владельцев двухрежимных устройств
    Собственные VoIP службы оператора или внешние (Skype, SipNet, …)
www.getwifi.ru

## Slide 20: Публичный доступ wi-fi
Где эти услуги наиболее востребованы?
  Гостиницы
  Студенческие общежития
  Кампусы учебных заведений
  Конференц-залы
  Библиотеки
  Переговорные комнаты
  Места проведения деловых встреч (кафе, рестораны и т.п.)
www.getwifi.ru

## Slide 21: Публичный доступ wi-fi
Оплата услуг
  Предварительная оплата через покупку карточек или чека с данными авторизации
  Оплата по после пользования услугой
  Получение средств от рекламодателей
www.getwifi.ru

## Slide 22: Публичный доступ wi-fi
Разворачивание wi-fi сети в общественных местах:
Аэропорты;
Вокзалы;
Рестораны
Торговые центры…
www.getwifi.ru

## Slide 23: Публичный доступ wi-fi
SSID TTK
Megafon, MTS, Beeline
AAA
TTK
Транспортная
сеть оператора
Сервер
vWLAN
Hypervisor
AAA
Megafon, MTS, Beeline
www.getwifi.ru

## Slide 24: Услуги B2B
Расширение пакета предоставляемых услуг
Пример: сеть Akado for Sberbank в Москве
Rostelecom for Sberbank в Туле

## Slide 25: Корпоративные Wi-Fi сети
www.getwifi.ru

## Slide 26: Услуги B2C
Транспортная
сеть оператора
Сервер
vWLAN
Radius
Billing
Интернет
DHCP
Hypervisor
www.getwifi.ru

## Slide 27
Образование
~1000
Здравоохранение
~450
Корпоратив
~900
Другие
~250
Клиенты
www.getwifi.ru
Notes: 27
27
Страница раздела

## Slide 28: Клиенты в России.
Сбербанк России
Среднерусский банк СБРФ
Байкальский банк СБРФ
Всероссийский Банк Развития Регионов
АКАДО Телеком (для Сбербанка)
ЮТК (Роза-Хутор)
Google developer day
Издательство «Просвещение»
Гост. «Меридиан»
Башкирский ГУ
Кавказский ТТК
ООО «МедиаГруппПродакшн»
ООО «НИЦ Нейроинформатика»
ОАО «РейлТрансАвто»
ОАО «СахаБелком»
ОАО АИСТ
ЗАО «Энфорта»
Южно-Сахалинское УИН
www.getwifi.ru

## Slide 29
Благодарим за просмотр!
"Гет Вайфай"
Наш телефон: 8 (499) 677-2276
Электронная почта: info@getwifi.ru
Время работы офиса с 10:00 до 19:00 (суббота и воскресенье - выходные дни).
Адрес: Россия, Москва, 6-й Рощинский проезд, 1
www.getwifi.ru
Notes: Финальная страница